# Protokoll
## Grundlagen
Zur Rotor Steuerung mittels PC kommt ein generisches HTTP Protokoll zum Einsatz. Beispielsweise kann der Rotor mit „wget“ auf einfache Weise gesteuert werden:

wget -O – "http://[IP Adresse des Rotors]/api?command=MOVE&deg=45

## Kommandos
Command	Beschreibung
GETCURRENTPOS	Liefert die aktuelle Rotor Position zurück
MOVE	Bewege den Rotor zur angegebenen Position (in Grad)
SETDISPLAY	Gebe einen Text auf dem Display aus

# Firmware
## Konzeption
### Statemachine

### Quellcode

https://github.com/dk9mbs/Rotor/tree/dev/fw-8266-arduino

# Komponenten
## NodeMCU mit ESP8266
### Verfügbare GPIO Pin‘s
GPIO	Function	State	Einschränkungen
0	Boot mode select	3.3V	No Hi-Z
1	TX0	-	Not usable during Serial transmission
2	Boot mode select TX1	3.3V (boot only)	Don’t connect to ground at boot time Sends debug data at boot time
3	RX0	-	Not usable during Serial transmission
4	SDA (I²C)	-	-
5	SCL (I²C)	-	-
6-11	Flash connection	x	Not usable, and not broken out
12	MISO (SPI)	-	-
13	MOSI (SPI)	-	-
14	SCK (SPI)	-	-
15	SS (SPI)	0V	Pull-up resistor not usable
16	Wake up from sleep	-	No pull-up resistor, but pull-down instead Should be connected to RST to wake up

Quelle: https://tttapa.github.io/ESP8266/Chap04%20-%20Microcontroller.html

### Verwendung der GPIO Pins
Pin	Verwendung	Bemerkung
12	8825 Step
13	8825 Dir
14	8825 enabled
4	LCD (SDA)	10K Pulldown
5	LCD (SCL)
2	Endschalter	4,7K Pullup Schließer

### Pinbelegung

## Motortreiber DRV 8825
### Pinbelegung

### Konfiguration der Schrittgröße
M0	M1	M2	Schritt Auflösung	Anzahl Schritte für eine Umdrehung
0	0	0	1	200
1	0	0	1/2	400
0	1	0	1/4	800
1	1	0	1/8	1600
0	0	1	1/16	3200
1	0	1	1/32	6400

## Ausgabe
Die Ausgabe von Meldungen erfolgt bei dem Rotor auf 2 Wegen:
- Über den Seriellen Port mit 115200 Baud
- Über ein am I2C Bus angeschlossenes LCD Display
Das LCD Display zeigt im Betrieb die IP Adresse des Rotors im Netzwerk und die aktuelle Position in Grad an.
### LCD Display mit I2C Adapter